## Slide 1
RAYCASTING → LAS
Các bước tạo file LAS
bằng raycasting trong Blender
Bộ dữ liệu: blender_lidar_t0t5_realistic / T0.las–T5.las
5
scanner stations
0.45°
ray grid
~1.04M
points / epoch
6
LAS epochs
Quy trình tạo LAS raycasting | 1

## Slide 2
TỔNG QUAN
Từ mô hình Blender đến file T0.las–T5.las
1
Scene Blender
Hầm + rail + cable + light + target
2
Đặt TLS ảo
5 trạm scan dọc chainage
3
Bắn tia
Lưới góc 0.45° × 0.45°
4
Lấy first-hit
Sinh occlusion giống scan thật
5
Tạo T0–T5
Inject biến dạng + pose bias
6
Export LAS
Dùng trực tiếp trong tool
Quy trình tạo LAS raycasting | 2

## Slide 3
BƯỚC 1
Dựng scene hầm trong Blender
Thành phần trong scene
●
Tunnel lining / ring joints
●
Rails, sleepers, walkway
●
Drainage, cable trays, lights
●
Equipment boxes
●
Target spheres để registration
Thông số hình học
Length
96 m
Tunnel radius
4.25 m
Curve radius
420 m
Axis
curved chainage
Quy trình tạo LAS raycasting | 3

## Slide 4
BƯỚC 2–3
Đặt scanner ảo và bắn tia raycasting
Mỗi scanner phát tia theo azimuth/elevation. Blender trả về điểm va chạm đầu tiên của từng tia.
Quy trình tạo LAS raycasting | 4

## Slide 5
BƯỚC 4
First-hit tạo occlusion và mật độ không đều
Ray đi thẳng
Gặp lining → lưu điểm lining
Ray bị rail/cable che
Chỉ lưu vật thể phía trước
Ray không chạm gì
Không tạo điểm
Ray xa hơn
Noise lớn hơn, mật độ thưa hơn
Vì vậy LAS không phải điểm “sạch” trên mesh, mà giống cách TLS nhìn thấy hiện trường.
Quy trình tạo LAS raycasting | 5

## Slide 6
BƯỚC 5
Tạo các epoch T0–T5 bằng ground truth deformation
T0
reference, chưa biến dạng
T1–T5
biến dạng tăng dần
Pose bias
T1–T5 lệch pose nhỏ
Mục tiêu
test registration + deformation
Quy trình tạo LAS raycasting | 6

## Slide 7
BƯỚC 6
Ghi point cloud ra TXT rồi xuất thành LAS
Cột dữ liệu debug TXT
x y z nx ny nz intensity label
LAS giữ hình học point cloud để tool load trực tiếp. TXT/JSON dùng để kiểm tra và debug.
Quy trình tạo LAS raycasting | 7

## Slide 8
KẾT QUẢ
Các file LAS raycasting dùng trong tool
T0.las — reference scan
T1.las — monitoring epoch 1
T2.las — monitoring epoch 2
T3.las — monitoring epoch 3
T4.las — monitoring epoch 4
T5.las — monitoring epoch 5
Folder: tunnel_project\data\blender_lidar_t0t5_realistic\
Quy trình tạo LAS raycasting | 8

## Slide 9
TÓM TẮT
LAS raycasting = Blender scene + virtual TLS + first-hit rays + known deformation
Scene
hầm thực tế hơn
Rays
0.45° grid
T0–T5
ground truth
LAS
load vào tool
Thông điệp trình bày: chúng ta không tự “vẽ” điểm; mỗi điểm là kết quả va chạm của tia laser ảo.
Quy trình tạo LAS raycasting | 9